# JUDO Rückspül-Schutzfilter PROFI-QUICK CONNECTION

mit patentierter Einschrauben-Anschlusstechnik; für Wasser bis 30°C.

Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

Mit Memoelektronik, die an den nächsten Rückspülvorgang durch einen Signalton in einem zweimonatigen Intervall erinnert.

Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem Kunststoff PN 16, Einbau-Drehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubung (Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1) und patentierter Einschrauben-Anschlusstechnik, waagerechter oder senkrechter Einbau möglich; Filtergewebe aus Edelstahl; großes Handrad (mit Memoelektronik) zur Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-Systemfür einen optimalen Keimschutz  bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung; Rückspülmonatsanzeige; Nachdruckmanometer und Thermometer sowie Spülwasseranschluss (ø 50 mm) nach DIN 1988 bzw. DIN EN 1717.

Technische Daten:

Rohranschluss	1¼	Zoll

Nenndurchfluss* bei (p 0,2 (0,5) bar	5,3 (8,5)	m³/h

Betriebsdruck max.	10	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Maschenweite	0,03	mm

Baulänge	230	mm

Modell	JPF-QC 1¼’’

Bestellnummer	8010155

* für Trinkwasser bei sauberem Filter