JUDO Ferroclean-Schlammabscheider

Leicht ausspülbarer Magnet-Schlammabscheider zum Abscheiden und Ausspülen von Magnetitschlamm und hydrodynamisch optimierter Luftabscheidung, inklusive Magnesiumanode zur Reduzierung des Sauerstoffgehaltes.

Einsatzbereich: 6 bis 130 °C Wassertemperatur!

Ausführung: Stahlbehälter geschweißt (PN 16), außen lackiert, mit Flanschen und Stützfüßen, 1 Satz Hochleistungsmagnetstäbe, Magnesiumanode, Rohwasseranschluss ½“, 1 Entleerhahn, Schnellentlüfter (Entlüftungswirkung bis max. 10 bar), Behälter isolierbar (Zubehör, Best.-Nr. Isolierung 8057503).

Hinweis: Zur korrekten Rückspülung ist bei Eigenmedienspülung mind. 1 Absperrklappe in Fließrichtung hinter dem Abscheider erforderlich. Bei Spülung mit Frischwasser über den integrierten Frischwasseranschluss sind jeweils 1 Absperrklappe vor und hinter dem Abscheider, sowie ein Rohrtrenner im Frischwasserzulauf erforderlich. Wir empfehlen dafür den Einsatz unserer Nachfülleinrichtung HEIFI-FÜL PLUS mit integriertem BA-Rohrtrenner (Best.-Nr. 8060080). Gegebenenfalls ist eine Umgehung für unterbrechungsfreien Betrieb vorzusehen.

Technische Daten:

Rohranschluss	100	DN

Wasserdurchfluss	30	m³/h

Druckverlust	0,0022	bar

Max. Temperatur des Kreislaufwassers	130	°C

Betriebsdruck max.	16	bar

Einbaulänge	575	mm

Flanschen-Achshöhe	655	mm

Gesamthöhe	1135	mm

Modell	JFS DN 100

Bestellnummer	8055052