JUDO HEIFI-FÜL PLUS

Heizungs-Füllarmatur nach DIN EN 1717. Erlaubt eine feste Installation vom Trinkwassernetz zum Heizungssystem, gesichert durch Rohrtrenner Typ BA. Vermindert den Eintrag von Sauerstoff. Über den eingebauten Druckminderer wird der Druck konstant gehalten und bei abfallendem Druck wird nachgespeist. Die HEIFI-FÜL-PLUS Heizungs-Nachspeisestation besteht aus zwei Absperrventilen (ein- und ausgangsseitig), Druckminderer, Manometer und Rohrtrenner Typ BA.

Technische Daten:

Rohranschluss	¾	Zoll

Max. Füllleistung ca.	800	l/h

Max. Betriebstemperatur

- eingangsseitig	30	°C

- ausgangsseitig	65	°C

Max. Heizungswassertemperatur	90	°C

Betriebsdruck max.	10	bar

Einbaulänge	207	mm

Modell	JHF-F PLUS

Bestellnummer	8060080