JUDO HEIFI-KOM PLUS Komplett-Kombination

Kombination aus Heizungs-Rückspülfilter und automatischer Heizungs-Nachspeisestation mit Kombi-QUICKSET.

Technische Daten:

Rohranschluss:

- Heizungskreislauf (JHF-T)	1	Zoll

- Trinkwassernetz (JHF-F PLUS)	¾	Zoll

Modell	JHF-K plus 1“

Bestellnummer	8060081

bestehend aus:

JUDO HEIFI-TOP und JUDO HEIFI-FÜL PLUS.

JUDO-HEIFI-TOP

Rückspülbarer Heizungsfilter mit Entlüftungssystem, zur Schlammentfernung und Gas-Blasenabscheidung in Heizungssystemen.

Ausführung: Gehäuse aus Messing, integriertes neu entwickeltes Schlamm- und Mikroblasen-Fangsystem mit Rundbürste aus gewelltem Edelstahldraht, eingebauter hochwertiger Schnellentlüfter, großes Handrad mit Kugelhahn zur Betätigung der Rückspülung bei gleichzeitiger mechanischer Abreinigung des Bürstenkörpers, Einbaudrehflansch aus Messing mit patentiertem Bajonettanschluss mit Verschraubung, Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1. Wärmeschutzisolierung.

Technische Daten:

Rohranschluss	1	Zoll

Nenndurchfluss	3	m³/h

Druckverlust bei Nenndurch-

Fluss (bei 80°C)	0,10	bar

bis zu einer Heizleistung von ca,	60	kW

Max. Temperatur des Zulaufwassers	90	°C

Betriebsdruck max.	10	bar

Einbaulänge	195	mm

Modell	JHF-T 1"

JUDO HEIFI-FÜL PLUS

Heizungs-Nachspeisestation nach DIN EN 1717. Erlaubt eine feste Installation vom Trinkwassernetz zum Heizungssystem, gesichert durch Rohrtrenner Typ BA. Vermindert den Eintrag von Sauerstoff. Über den eingebauten Druckminderer wird der Druck konstant gehalten und bei abfallendem Druck wird nachgespeist. Die HEIFI-FÜL PLUS Heizungs-Nachspeisestation besteht aus zwei Absperrventilen (ein- und ausgangsseitig), Druckminderer, Manometer und Rohrtrenner Typ BA.

Technische Daten:

Rohranschluss	¾	Zoll

Max. Füllleistung ca. 	800	l/h

Max. Betriebstemperatur

- eingangsseitig	30	°C

- ausgangsseitig	65	°C

Betriebsdruck max.	10	bar

Einbaulänge	207	mm

Modell	JHF-F PLUS