JUDO Vollentsalzungspatrone PURE 25000

als Vollentsalzungspatrone für die JUDO i-fill (Anschlussset 8068532 erforderlich) sowie als Ersatz für die erschöpfte JUDO HEIFI-REPURE Entsalzungseinheit (JHRP ab Baujahr Juni 2014).

Ausführung: Austauscherbehälter aus glasfaserverstärktem Kunststoff, gefüllt mit hochwertigem Mischbett-Ionenaustauscherharz.

Technische Daten:

Kapazität	25000	Liter x °dH

Max. Füllleistung	300	l/h

Kapazität bei 20 °dH* ca.	1250	Liter

Betriebsdruck max.	6	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Abmessungen:

- Durchmesser	250	mm

- Höhe	430	mm

Modell	PURE 25000

Bestellnummer	8068531

* Als Berechnungsgrundlage dient die Gesamthärte des unbehandelten Rohwassers. Angabe der Kapazität bis 100 µS/cm.