JUDO i-fill plus Intelligentes Füllsystem

Intelligente Heizungsbefüllung nach VDI 2035, komfortabel und sicher. Einheit für den Festeinbau, zur vollautomatischen, druck- und kapazitätsgesteuerten Be- und Nachfüllung mit enthärtetem oder entsalztem Wasser plus Absicherung nach DIN-EN 1717 und DIN 1988-100.

Einfachste Programmierung, Überwachung der Kapazitäten von JUDO-Entsalzungs- und Enthärtungspatronen PURE und SOFT, mit automatischer Absperrung der Füllleitung bei Kapazitätsende oder Überschreitung der Restleitfähigkeit bei Entsalzungspatronen.

Zusätzliche Sicherheit durch Überwachung der Füllwasserdurchflusses und automatischer Absperrung der Füllleitung bei Überschreitung voreingestellter Grenzwerte, die z.B. auf Leckagen hindeuten würden.

Lieferumfang: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff mit Isolierschalen aus EPP, zur Aufnahme eines Drucksensors, eines Leitfähigkeitssensors, Motorkugelhahn, Entlüftungsventilen, Bügelwasserentnahme, Mikroprozessorsteuerung mit 2-zeiligem LCD-Display, Drucksensor und Folientastatur, mit potentialfreier Störmeldung, Behälteranbindung mit 2,5"-Außengewinde zum Anschluss von JUDO Entsalzungs- oder Enthärtungspatronen mit Schraubanschluss und JUDO-Adapter für bodenstehende PURE- und SOFT-Austauscherflaschen mit hoher Kapazität. Einbauflansch aus Messing mit Verschraubung (Gewindeanschluss nach DIN EN 10266-1), Steckernetzgerät 230 V/50 Hz.

HEIFI-FÜL PLUS Heizungs-Nachspeisestation nach DIN EN 1717. Erlaubt eine feste Installation vom Trinkwassernetz zum Heizungssystem, gesichert durch Rohrtrenner Typ BA. Vermindert den Eintrag von Sauerstoff. Über den eingebauten Druckminderer wird der Druck konstant gehalten und bei abfallendem Druck wird nachgespeist. Die HEIFI-FÜL-PLUS Heizungs-Nachspeisestation besteht aus zwei Absperrventilen (ein- und ausgangsseitig), Druckminderer, Manometer und Rohrtrenner Typ BA.

Optional Erweiterungsmöglichkeit mit dem JUDO-Connectivity-Modul (Best.-Nr. 8235010), zur Verbindung des i-fill über LAN-Anschluss mit einem Heimnetzwerk und dem Internet, iOS- und Android-App verfügbar, für weltweiten Zugriff auf umfangreiche Informationen, automatisierte Meldungen und Funktionen (Mehrpreis).

Technische Daten:

Rohranschluss	¾	Zoll

Füllleistung max.	300	l/h

Betriebsdruck max.	6	bar

Wassertemperatur max.	30	°C

Einbaulänge	497	mm

Modell	i-fill plus

Bestellnummer	8068025