JUDO Wechselfilter HELVETIA MHF 1“

nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen; für Wasser bis 30 °C.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 (0,5) bar 4,8 (7,7) m³/h, Außengewinde mit Verschraubung.

Bestell-Nr. 8080020/6