JUDO Heißwasser Rückspül-Schutzfilter JRSF-HW

zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in warmwasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

Ausführung: Heißwasserbeständiges Gehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10, Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1, innen und außen sandgestrahlt und korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, ohne Schaugläser, zwei Filterkammern mit je einem Dauerfiltereinsatz, Filter- und Stützgewebe aus Edelstahl, Mehrwegeventil und Handrad zum Einstellen der Betriebs- und Rückspülstellungen, Rückspülung mit filtriertem Wasser, Spülventil.

Technische Daten:

Rohranschluss	1 ¼	Zoll

Nenndurchfluss*	6	m³/h

Betriebsdruck max.	10	bar

Betriebstemperatur max.	85	°C

Spülventil	1	Zoll

Einbaulänge	190	mm

Maschenweite	0,32	mm

Fließdruck min.	1,5	bar

Differenzdruck max.	2	bar

Modell	JRSF-HW 1 ¼"

Bestellnummer:	8101031

Auch mit Sondermaschenweite 0,5 und 1,0 mm lieferbar.

* für Trinkwasser bei sauberem Filter bei 0,2 bar Druckverlust