JUDO Rückspül-Schutzfilter JRSF

nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628; für Wasser bis 75 °C.

Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

Ausführung: Gehäuse aus Stahl geschweißt PN 10, mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092, innen und außen sandgestrahlt und korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, Schaugläser beiderseits, zwei Filterkammern mit je einem Dauerfiltereinsatz, Filter- und Stützgewebe aus Edelstahl, Umlenkklappen mit Handhebel zum Einstellen der Betriebs- und Rückspülstellungen, Rückspülung mit filtriertem Wasser ohne Unterbrechung der Wasserversorgung, Spülventil, Manometeranschluss (2 x ½“).

Technische Daten:

Rohranschluss	125	DN

Nenndurchfluss*	75	m³/h

Betriebsdruck max.	10	bar

Betriebstemperatur max.	75	°C

Spülventil	2	Zoll

Einbaulänge	440	mm

Maschenweite	0,1	mm

Modell	JRSF DN 125

Bestellnummer	8103035

Auch mit Sondermaschenweite 0,03/0,32/0,5 und 1,0 mm lieferbar.

* für Trinkwasser bei sauberem Filter bei 0,2 bar Druckverlust