JUDO Sicherungsblock JSB

zum Einbau zwischen QUICKSET-E (Einbau-Drehflansch) und PROFI-/PROFIMAT-PLUS Rückspül-Schutzfilter 1 ½" - 2" nach DIN EN 1567.

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff PN 10, mit eingebauter Druckminderkartusche mit Einstellgriff und Feststellschraube, Rückflussverhinderer, Vordruckmanometer 0-16 bar, Nachdruckmanometer 0 - 10 bar sowie Schrauben und Dichtungen.

Technische Daten:

Nenndurchfluss max.	14	m³/h

Einstellbereich	1,5 - 6,0	bar

Einbautiefe	105	mm

Gesamteinbautiefe ab Mitte Rohr

mit JPF+/JPF+ -A 1 ½"	315	mm

mit JPF+/JPF+ -A 2"	325	mm

Einbaulänge Quickset-E 1 ½" / 2"	136 / 142	mm

Modell	JSB 1 ½’’ – 2’’

Bestellnummer	8105001