JUDO Dosierpumpe i-dos eco 4

nach DIN EN 14812 und DIN 19635-100, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen; zur mengenproportionalen Dosierung von JUDO JUL-Minerallösungen zur Trinkwasserbehandlung, die geeignet sind, Korrosionsschäden und Wassersteinablagerungen in Kalt- und Warmwasser-Versorgungsanlagen zu verhindern. Zum Einbau in Kaltwasserleitungen.

Ausführung: Selbstentlüftende Kolbendosierpumpe (PN 10) mit verschleißarmem Schrittmotor-Antrieb, mit kontaktloser, elektronischer Proportional-Steuerung durch Wassermesser mit Hallsensor, Steuerungselektronik mit berührungssensitiver Tastatur und mehrzeiligem LC-Display für die Bedienung und Überwachung sämtlicher Anlagenfunktionen, Dokumentation der dosierten Menge an JUL-Minerallösung. Möglichkeit der Anlagenfernsteuerung über App oder Webinterface. Aktivierungsfunktion für neue Minerallösungsgebinde als Schutz vor Missbrauch, Trockenlaufschutz, verbindende Kabel mit Steckernetzgerät, eingebaute Impfstelle mit Dosierschlauch, Einbau-Drehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubung und Montagedeckel, Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1, Gehäuse aus Kunststoff. Ausgang für potenzialfreie Leermeldung (Signalübertragungskabel, Bestell-Nr. 8340067 erforderlich).

Technische Daten:

Rohranschluss	1	Zoll

Arbeitsbereich nach DIN EN 14812 und

DIN 19635-100

untere/obere Arbeitsgrenze	0,06-4	m³/h

Wasserdurchfluss pro Monat max.	60	m³

Empfohlene Wohneinheiten	2-6

Druckverlust bei oberer Arbeitsgrenze	0,8	bar

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Einbaulänge	195	mm

Behälterinhalt	6	Liter

Dosiervolumen je Füllung	48-80	m³

Konnektivität	LAN und USB 3.0

Modell	i-dos eco 4

Bestellnummer	8120031