JUDO E-Reihe-Filter Manuell

zur Teilentsäuerung von eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser über calciumkarbonathaltigem Filtermaterial für den diskontinuierlichen Betrieb.

Ausführung: Filterbehälter aus GfK mit praktischer separater Einfüllöffnung, Düsenstab mit Ober- und Unterdüse, übersichtlich angeordnete, manuell zu bedienende Einzelventile für Betrieb, Rückspülung und Erstfiltrat. Filterfüllung bestehend aus Quarzkies als Stützschicht und JUDO-FILT-CA, das neben der Teilentsäuerung eine gewisse Aufhärtung des Wassers bewirkt.

Hinweis: JUDOFILT-CA wird bei der Teilentsäuerung aufgezehrt und muss daher regelmäßig ergänzt werden, i.d.R. 1 mal pro Jahr.

Technische Daten:

Max. Durchflussleistung	6	m³/h

Normale Durchflussleistung	3	m³/h

Rückspülleistung erf.	7,5	m³/h

Betriebsdruck min./max.	3/6	bar

Wassertemperatur max.	30	°C

Anschlüsse:

- Rohwasser (PVC-Klebeanschluss)	1 ¼	Zoll

- gefiltertes Wasser (PVC-Klebeanschluss)	1 ¼	Zoll

- Rückspülwasser (PVC-Klebeanschluss)	1 ½	Zoll

Erstfiltrat (PVC-Klebeanschluss)	¾	Zoll

Platzbedarf

- Länge	1300	mm

- Breite	1100	mm

- Höhe	2600	mm

Modell	JEF-S 6 K-M

Bestellnummer	8360464