JUDO E-Reihe-Filter Automatik

zur Restentchlorung und Geschmacksverbesserung von klarem, farblosem, praktisch eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser durch Adsorption über Aktivkohle im diskontinuierlichen Betrieb. Die Montage des Filters erfolgt üblicherweise hinter dem Druckwindkessel, der gleichzeitig als Rückspülvorlage genutzt wird.

Steuerart zeitabhängig: Programmierbare elektrische Steuerung mit vollautomatischem Rückspülprogramm. Auslösung auch von Hand möglich.

Ausführung: Filterbehälter aus GfK mit praktischer Einfüllöffnung, Zentralsteuerventil und Düsenstab, Ober- und Unterdüse. Filterfüllung bestehend aus Quarzkies als Stützschicht, sowie Aktivkohle als wirksame Filterschicht.

Hinweis: Aus hygienischen Gründen sollte die Aktivkohle alle 6 Monate ausgetauscht werden.

Technische Daten:

Max. Durchflussleistung	2	m³/h

Normale Durchflussleistung	1	m³/h

Rückspülleistung erf.	2	m³/h

Betriebsdruck min./max.	3/6	bar

Wassertemperatur max.	30	°C

Rohranschluss (PVC-Klebeanschluss)	1	Zoll

Netzanschluss	230 V / 50	Hz

Platzbedarf

- Länge	700	mm

- Breite	700	mm

- Höhe	2100	mm

Modell	JEF-AK 2 K-A

Bestellnummer	8120100