JUDO E-Reihe-Filter Manuell

zur Entfernung von Eisen und Mangan aus belastetem Trink- und Brauchwasser über katalytischem Filtermaterial für den diskontinuierlichen Betrieb.

Ausführung: Filterbehälter aus GfK mit praktischer separater Einfüllöffnung, Düsenstab mit Ober- und Unterdüse, übersichtlich angeordnete, manuell zu bedienende Einzelventile für Betrieb, Rückspülung und Erstfiltrat. Filterfüllung bestehend aus Quarzkies als Stützschicht und JUDO-FILT-KAT PLUS, das mit einer Lösung aus Kaliumpermanganat regeneriert wird, als Filterschicht.

Hinweis: Zusätzlich sind eine Dosieranlage vom Typ JWD-KH 5-50 für Kaliumpermanganat zur kontinuierlichen Regeneration und Kaliumpermanganat als Betriebsmittel erforderlich. Bei Sauerstoffgehalten unter 4 mg/l muss das Brunnenwasser zusätzlich über unsere Oxidationseinrichtung JO 5 belüftet werden.

Technische Daten:

Max. Durchflussleistung	2	m³/h

Normale Durchflussleistung	1,5	m³/h

Rückspülleistung erf.	2,5	m³/h

Betriebsdruck min./max.	3/6	bar

Wassertemperatur max.	30	°C

Anschlüsse:

- Rohwasser (PVC-Klebeanschluss)	1	Zoll

- gefiltertes Wasser (PVC-Klebeanschluss)	1	Zoll

- Rückspülwasser (PVC-Klebeanschluss)	1 ¼	Zoll

Erstfiltrat (PVC-Klebeanschluss)	¾	Zoll

Platzbedarf

- Länge	1200	mm

- Breite	900	mm

- Höhe	2500	mm

Modell	JEF-EM 2 K-M

Bestellnummer	8360465