JUDO ZEWA-PLUS Leckageschutz JZW PLUS ¾"

der intelligente Leckageschutz mit Sonderzeiten, anpassbar an täglich wechselnde  Anforderungen.

Lieferumfang: Bestehend aus folgenden Komponenten: Rohrleitungsmodul: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff (PN16), Abdeckhaube, Turbinendurchflussmesser mit Hallsensor, Kugelhahn mit Antriebsmotor und Hand-Notbetätigung, Anschlusskabel für Steuergerät, Einbaudrehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubung (Gewindeanschluss nach DIN-EN 10226-1), Steuerungseletronik in stabilem Kunststoffgehäuse zur Wandbefestigung, mit HD-Touchdisplay für die Bedienung und Überwachung sämtlicher Funktionen, Möglichkeit der Fernsteuerung über Smartphone/Tablet-App, potenzialfreie Störmeldung, Steckernetzgerät 230 V/50 Hz.

Technische Daten:

Rohranschluss	¾	Zoll

Nenndurchfluss	4,0	m³/h

Druckverlust bei Nenndurchfluss	0,4	bar

Wassertemperatur max.	30	°C

Betriebsdruck max.	16	bar

Einbaulänge	180	mm

Konnektivität	LAN und WLAN

Modell	JZW PLUS ¾"

Bestellnummer	8140020