JUDO Hauswasserstation JUKO-EXPRESS CONTROL

mit patentiertem Keramikspülventil nach DIN EN 13443-1, DIN 19628 und DIN EN 1567; mit DIN-DVGW-Prüfzeichen; zur Druckregelung und Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem Kunststoff PN 16, Einbaudrehflansch mit patentiertem Bajonettverschluss aus Messing mit Verschraubung (Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1); waagerechter oder senkrechter Einbau möglich; Filtergewebe aus Edelstahl, Rückspüleinheit, großes Handrad zur Rückspülung bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases, mit integriertem freien Auslauf und patentiertem Keramik-Spülventil mit Schlauchanschluss, Druckmanometer, Druckminderer mit werkseitiger Nachdruckeinstellung von 4 bar, Einstellbereich des Nachdruckes von 1,5 - 6 bar, Rückflussverhinderer, mit integrierter Rückspülmonatsanzeige.

Technische Daten:

Rohranschluss	2	Zoll

Nenndurchfluss	14	m³/h

Betriebsdruck max.	16	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Maschenweite	0,1	mm

Einbaulänge	335	mm

Modell	JUKO-EC 2“

Bestellnummer	8170316