JUDO Kalkschutzanlage BIOSTAT

Alternative Kalkschutzanlage für Wohnanlagen, Gewerbe und Industrie mit DVGW-geprüften Einzelgeräten.

Ausführung: Modular aufgebaute Kompakteinheit, unabhängige Einzelgeräte (PN 10) mit DVGW-geprüfter Technik, einzeln absperrbar für Wartungszwecke, mit integriertem Wasserzähler; elektrolytisch arbeitender patentierter Impfkristallgenerator mit mikroprozessor-geregeltem Behandlungsstrom. Automatische Ermittlung und Anzeige des Spülzeitpunktes sowie des Austauschintervalls der Kalkschutzeinheit. Betriebs- und Funktionsanzeige durch Leuchtdioden, patentiertes Safety-Modul zur Beendigung des Spülvorgangs bei Stromausfall. Mit Elektromotoren zur automatischen Kathodenabreinigung und Ableitung des überschüssigen Kalks in die Abflussleitung, VDE-geprüftes Netzgerät, komplett mit interner Anlagenverrohrung. Auf Wunsch auch mit potenzialfreien Kontakten für die Fernübertragung einer Störmeldung lieferbar (Mehrpreis).

Technische Daten:

Rohranschluss	65	DN

Spülwasseranschluss (HT-Rohr)	70	DN

Nenndurchfluss	10	m³/h

max. Anzahl der Wohneinheiten	45

Druckverlust bei Nenndurchfluss	0,8	bar

Nenndruck	10	bar

max. Temperatur des Zulaufwassers	30	°C

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

max. durchschnittlicher Tagesverbrauch	3,2	m³

Kapazität Kalkschutzeinheiten	4000	m³

Anzahl der Kalkschutzeinheiten	4

max. Leistungsaufnahme (nur

während Entnahme)	100	Watt

Abmessungen:

- Einbaulänge	860	mm

- Tiefe	910	mm

- Höhe	1230	mm

Modell	BST 2100

Bestellnummer	8210351