JUDO WADOS-HC Dosierpumpenanlage JWT-HC 5

Dosierpumpenanlage zur Desinfektion von Trink- und Brauchwasser nach Trinkwasserverordnung und EN 12671; zur mengenproportionalen Dosierung von ausgasenden Desinfektionslösungen (z.B. JUDO JLS-Duo), Steuerung durch Kontaktwasserzähler.

Ausführung: Membrandosierpumpe mit automatischer Selbstentlüftung Speziell für ausgasende Medien, selbstansaugend, Dosiervolumen schrittweise einstell- und kalibrierbar, Kontaktwasserzähler, Heißwasserimpfstelle R 1/2" aus PVDF mit 2 m Dosierschlauch (PTFE), Sicherheitsüberströmventil, Netzanschluss 230V / 50Hz. Komplett vormontierte Dosieranlage mit integrierter Auffangwanne und Sicherheitsbehälter zur geschützten Aufstellung am Dosierort.

Hinweis: Die Dosierpumpen unterliegen beim Einsatz mit Desinfektionsmitteln einem erhöhten Verschleiß. Daher müssen in einem ca. jährlichen Rhythmus, z.B. im Zuge einer Wartung durch unseren Werkskundendienst.

Technische Daten:

Wasserdurchfluss max.	5	m³/h

Wasserdurchfluss norm.	2,5	m³/h

Druckverlust norm.	0,25	bar

Impulsfolge	0,5	Liter

Rohranschluss 	¾	Zoll

Dosierpumpe Typ	1,0-10

Gegendruck max.	10	bar

Gewicht	9	kg

Modell	JWT-HC 5

Bestellnummer	8330085