JUDO MECHADOS Dosierpumpenanlage JMD 07

Zur Durchführung einer Standdesinfektion nach DVGW-Arbeitsblatt W 557.

Ausführung: Mechanische/hydraulische Dosierpumpenanlage zur mengenproportionalen Zugabe von mind. 7 l/m³ JUDO JLS-Duo bei der Standdesinfektion nach DVGW Arbeitsblatt W 557; stromlose Proportionaldosierpumpe; komplette Dosiereinheit chlordioxidbeständig mit Saugschlauch.

Technische Daten:

Rohranschluss	¾ 	Zoll

Durchflussleistung min./max.	10 - 2500	l/h

Dosierleistung	2 - 16	l/m³

Betriebsdruck min./max	0,3/6	bar

Druckverlust (bei max. Durchfluss)	1,4	bar

Modell	JMD 07

Bestellnummer	8330100