JUDO JULIA UNIDOS Dosierpumpenanlage

für Heißwasser zur Dosierung von nicht aggressiven und nicht ausgasenden Chemikalienlösungen.

Ausführung: Selbstentlüftende Kolbendosierpumpe mit Synchronmotor, Dosiervolumen schrittweise einstellbar, Ansteuerung extern über Spannungsversorgung, Chemikalienlöse- und Vorratsbehälter aus Kunststoff mit Handmischer, Heißwasserimpfstelle ½“ mit Kühlstrecke und 4 m Dosierschlauch (( 4 mm), Sauglanze mit Trockenlaufschutz, verbindende Kabel und Steckernetzgerät (interne Kleinspannung), Dosier- und Störanzeige, potenzialfreie Sammelstörmeldung (Leermeldung bzw. Pumpenstörung; JULIA-Signalübertragungskabel erforderlich).

Technische Daten:

Förderleistung max.	1,1	l/h

Max. Gegendruck	10	bar

Inhalt Dosierbehälter	40	Liter

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Dosierpumpe	Typ 1,1-10

Betriebstemperatur max.	35	°C

Modell	JJUD 1,1-40 HH

Bestellnummer	8330112