JUDO WADOS-T Dosierpumpenanlage

für Heißwasser, zur mengenproportionalen Dosierung von Chemikalienlösungen, entnommen direkt aus dem Transportgebinde. Steuerung durch Kontaktwasserzähler.

Ausführung: Kolbenmembrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotor, selbstsaugend, stufenlos einstellbar, Montageplatte, Kontaktwasserzähler, Steuersignalübertragungskabel, Sauggarnitur mit Vorleer- und Leermeldung, Heißwasserimpfstelle aus Edelstahl mit Kühlstrecke sowie 2 m Dosierschlauch (PTFE). Ausgang für potenzialfreie Vorleermeldung, Stör-/Leermeldung (Leermeldeübertragungskabel erforderlich).

Technische Daten:

Wasserdurchfluss:

- maximal	5	m³/h

- normal	2,5	m³/h

- minimal	0,05	m³/h

Druckverlust bei Nenndurchfluss norm.	0,2	bar

Impulsfolge	0,5	Liter

Rohranschluss	¾	Zoll

Impfstellenanschluss	½	Zoll

Dosierpumpe	Typ	6D-10

Gegendruck max.	10	bar

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Betriebstemperatur max.	35	°C

Modell	JWT-H 5

Bestellnummer	8330116