JUDO WADOS Dosierpumpenanlage

für Kaltwasser, mit Chemikalien-Löse- und Vorratsbehälter und Handmischer zur mengenproportionalen Dosierung von Chemikalienlösungen. Steuerung durch Kontaktwasserzähler.

Ausführung: Kolbenmembrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotor, selbstsaugend, stufenlos einstellbar, komfortable Bedieneinheit mit Graphikdisplay und Klartextmenü für alle Dosierfunktionen, Kontaktwasserzähler, Steuersignalübertragungskabel, Chemikalien-Löse- und Vorratsbehälter aus Kunststoff mit Handmischer, Dosierpumpe auf Behälter montiert, Sauggarnitur mit Vorleer- und Leermeldung, Kaltwasserimpfstelle aus PVC sowie 2 m Dosierschlauch (PTFE). Ausgang für potenzialfreie Vorleermeldung, Stör-/Leermeldung (Leermeldeübertragungskabel erforderlich).

Technische Daten:

Wasserdurchfluss:

- maximal	78,75	m³/h

- normal	40	m³/h

- minimal	1,58	m³/h

Druckverlust bei Nenndurchfluss norm.	0,1	bar

Impulsfolge	5	Liter

Rohranschluss	80	DN

Impfstellenanschluss	½	Zoll

Dosierpumpe	Typ	9D-7

Gegendruck max.	7	bar

Inhalt Dosierbehälter	200	Liter

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Betriebstemperatur max.	35	°C

Modell	JWD-KH 100-200

Bestellnummer	8330127