JUDO UNIDOS-T Dosierpumpenanlage

für Kaltwasser, zur Dosierung von Chemikalienlösungen, entnommen direkt aus dem Transportgebinde. Die Steuerung kann je nach Anwendung wahlweise durch Wasserzählerkontakt, Analogsignal und über Fernschaltung erfolgen.

Ausführung: Kolbenmembrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotor, selbstsaugend, stufenlos einstellbar, komfortable Bedieneinheit mit Graphikdisplay und Klartextmenü für alle Dosierfunktionen, Montageplatte, Sauggarnitur mit Vorleer- und Leermeldung, Kaltwasserimpfstelle aus PVC sowie 2 m Dosierschlauch (PTFE). Eingang für Analogsignal, Wasserzählerkontakt oder Fernschaltung Ein/Aus (Steuersignalübertragungskabel erforderlich). Ausgang für potenzialfreie Vorleermeldung, Stör-/Leermeldung  (Leermeldeübertragungskabel erforderlich).

Technische Daten:

Förderleistung max.	9	l/h

Gegendruck max.	7	bar

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Analogeingang	0/4 - 20	mA

Betriebstemperatur max.	35	°C

Impfstellenanschluss	½	Zoll

Dosierpumpe	Typ	9D-7

Modell	JUT-K 9

Bestellnummer	8330131