JUDO UNIDOS-T Dosierpumpenanlage

für Heißwasser, zur Dosierung von Chemikalienlösungen, entnommen direkt aus dem Transportgebinde. Die Steuerung kann je nach Anwendung wahlweise durch Wasserzählerkontakt oder über Fernschaltung erfolgen.

Ausführung: Kolbenmembrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotor, selbstsaugend, stufenlos einstellbar, Montageplatte, Sauggarnitur mit Vorleer- und Leermeldung, Heißwasserimpfstelle aus Edelstahl mit Kühlstrecke sowie 2 m Dosierschlauch (PTFE). Eingang für Wasserzählerkontakt oder Fernschaltung Ein/Aus (Steuersignalübertragungskabel erforderlich). Ausgang für potenzialfreie Vorleermeldung, Stör-/Leermeldung (Leermeldeübertragungskabel erforderlich).

Technische Daten:

Förderleistung max.	6	l/h

Gegendruck max.	10	bar

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Betriebstemperatur max.	35	°C

Impfstellenanschluss	½	Zoll

Dosierpumpe	Typ	6D-10

Modell	JUT-H 6

Bestellnummer	8330132