JUDO UNIDOS Dosierpumpenanlage

für Kaltwasser, mit Chemikalien-Löse- und Vorratsbehälter und Handmischer, zur Dosierung von Chemikalienlösungen. Die Steuerung kann je nach Anwendung wahlweise durch Wasserzählerkontakt oder über Fernschaltung erfolgen.

Ausführung: Kolbenmembrandosierpumpe mit drehzahlgeregeltem Schrittmotor, selbstsaugend, stufenlos einstellbar; Chemikalien-Löse- und Vorratsbehälter aus Kunststoff mit Handmischer, Sauggarnitur mit Vorleer- und Leermeldung, Dosierpumpe auf Behälter montiert. Kaltwasserimpfstelle aus PVC sowie 2 m Dosierschlauch (PTFE). Eingang für Wasserzählerkontakt oder Fernschaltung Ein/Aus (Steuersignalübertragungskabel erforderlich). Ausgang für potenzialfreie Vorleermeldung, Stör-/Leermeldung (Leermeldeübertragungskabel erforderlich).

Technische Daten:

Förderleistung max.	6	l/h

Gegendruck max.	10	bar

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Inpfstellenanschluss	½	Zoll

Betriebstemperatur max.	35	°C

Inhalt Dosierbehälter	50	Liter

Dosierpumpe	Typ	6D-10

Modell	JUD-KH 6-50

Bestellnummer	8330134