JUDO UV-Entkeimungsanlage

zur Entkeimung von klarem, farblosem, eisen- und manganfreiem Wasser.

Ausführung: Edelstahl-Bestrahlungskammer mit ausbaubarem Strahlerschutzrohr (Quarzglas) sowie Hochleistungs-UV-Strahler mit konfektionierter Anschlussleitung, Anschluss für Entleerung und Entlüftung, Steuerung mit Wandhalterung sowie Netzanschlussleitung mit Schukostecker, LC-Display für Betriebs- und Störanzeige, Betriebsstundenzähler, Ausgangsrelais mit 1x potentialbehaftetem Wechselkontakt 230 VAC für Betriebsventil (nicht im Lieferumfang enthalten) sowie 1x potentialfreiem Wechselkontakt für Anschluss an ZLT, 1x Digitaleingang für ext. Start/Stopp UV-Strahler.

Hinweis: Industrieausführung, biodosimetrisch geprüft ohne DVGW-Zulassung.

Passendes JUDO Absperr-Elektromagnetventil JEM als Betriebsventil erforderlich.

Ein- und ausgangsseitig der JUDO UV-Entkeimungsanlage sind bauseitige Absperr-Armaturen sowie abflammbare Probenahmeventile vorzusehen.

Technische Daten:

Max. Durchflussleistung *

bei UV-Dosis 400 J/m²	4,8	m³/h

Rohranschluss Ein-/Ausgang AG	1½	Zoll

Anschluss Entleerung AG	½	Zoll

Anschluss Entlüftung AG	⅛	Zoll

Max. Betriebsdruck	9	bar

Max. Mediumstemperatur	40	°C

Umgebungstemperatur	0-35	°C

Spannungsversorgung 	230 ± 10 % 	V

Frequenz	50/60	Hz

Leistung UV-Strahler	80	W

Anzahl UV-Strahler	1

Schutzart

- Bestrahlungskammer	54	IP

- Steuerung	55	IP

Abmessungen Bestrahlungskammer ca.

- Breite	190	mm

- Höhe	933	mm

- Durchmesser	115	mm

Abmessungen Steuerung ca.

- Breite	215	mm

- Höhe	215	mm

- Tiefe	90	mm

Gewicht ca.

- Bestrahlungskammer (leer/befüllt)	6/14	kg

- Steuerung	1	kg

Modell	JUV 50 G

Bestellnummer	8350066

* Bezogen auf 96 % UV-Transmission nach 1 cm Schichtdicke.

Bei abweichenden Werten ergeben sich Leistungsänderungen (Fachberatung erforderlich).