JUDO Probeentnahmeventil DVGW-geprüft

zur Entnahme von Wasserproben gemäß DVGW W 551 und DIN 1988-200.

Jährliche Untersuchungen auf Legionellen in öffentlichen Gebäuden sind Vorschrift.

Einsatzbereich: Das JUDO Probeentnahmeventil kann im gesamten Trinkwassersystem (Kalt- und Warmwasser) eingesetzt werden. Es ist in verschiedenen Positionen (horizontal und vertikal) an Stelle eines Entleerungsventils oder Entleerungsstopfens montierbar. Das Auslaufrohr lässt sich durch seine Flexibilität zusätzlich in beliebiger Position ausrichten, so dass die Probenahme sehr bequem durchzuführen ist. Das Auslaufrohr ist für die Probenahme nach DVGW W 551 und DIN 1988-200 durch Abflammen des Edelstahlrohrs geeignet.

Ausführung: Probeentnahmeventil aus Messing mit Dichtungen, abflammbares Auslaufrohr aus Edelstahl und Adapter für G 3/8“.

Technische Daten:

Rohranschluss AG)	¼	Zoll

Wassertemperatur max.	90	°C

Betriebsdruck max.	10	bar

Verpackungseinheit	10	Stück

Bestellnummer	8351027