JUDO Rohrtrenner JRT-BA DN 65

Bauart BA, nach 3-Kammer-Prinzip mit 2 Rückflussverhinderern und belüftbarer Mtteldruckzone, zur Absicherung bis Flüssigkeitskategorie 4, gemäß DINEN 1717 und 1988-100, DVGW-geprüft.

Ausführung: Gehäuse aus bleiarmer und entzinkungsbeständiger Rotgusslegierung, Rückflussverhinderern aus Kunststoff, Membrane und Dichtungen aus EPDM, sonstige metallische wasserberührten Einbauteile aus Edelstahl. Lieferumfang mit Anschlussstutzen zur Funktionsüberprüfung, Halterung für den HT-Rohr-Anschluss und Flanschanschluss.

Bauseitig muss vor dem Rohrtrenner ein Schmutzfänger / Filter vorgesehen werden! Empfehlenswert sind außerdem Absperrarmaturen vor und hinter dem Rohrtrenner.

Technische Daten:

Nenndurchfluss (bei 1,5 bar Druckverlust)	85	m³/h

Flanschanschluss	65	DN

Einbaulänge	330	mm

Einbaulage	waagerecht

max. Temperatur	65	°C

Nenndruck	10	PN

Mindesteingangsdruck	1,5	bar

HT-Rohr-Anschluss	75	mm

Nennweite	65	DN

Modell	JRT-BA DN 65

Bestellnummer	8380033