JUDOMAT Enthärtungsanlage

wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt.

Steuerungsart mengenabhängig: Mikroprozessorsteuerung mit Mengenvoreinstellung und automatischer Rückstellung sowie Möglichkeit der Festlegung eines ausgewählten Zeitraumes für die Regeneration, Datenspeicherung mit Abrufmöglichkeiten von Verbrauchsdaten.

Ausführung: Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester mit Wasserverteilung aus Kunststoff, Zentralsteuerventil mit Schaltkasten für automatische Regeneration, Kontaktwassermesser zur Ermittlung des Regenerationszeitpunktes, Filterfüllung aus hochwertigem monospheremIonenaustauscherharz in Lebensmittelqualität, Salzlöse- und Vorratsbehälter aus schlagfestem Kunststoff (als Kabinettbehälter), Zwischenboden, Soleventil und Saugleitung.

Technische Daten:

Durchflussleistung max.	2	m³/h

Rohranschluss (IG)	1	Zoll

Daten bei Vollbesalzung:

- Kapazität	60	°dH x m³

- Salzverbrauch je Regeneration	3,3	kg

Daten bei Sparbesalzung:

- Kapazität	45	°dH x m³

- Salzverbrauch je Regeneration	1,8	kg

Druckverlust bei Normalleistung	1,2	bar

Betriebsdruck min./max.	3/6	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Salzlösebehälter Inhalt	78	Liter

Platzbedarf

- Länge	800	mm

- Tiefe	1000	mm

- Höhe	1110	mm

Modell	JM 2 WZ-E

Bestellnummer	8390059