JUDOMAT Enthärtungsanlage

wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt.

Steuerungsart mengenabhängig: Mikroprozessorsteuerung mit Mengenvoreinstellung und automatischer Rückstellung sowie Möglichkeit der Festlegung eines ausgewählten Zeitraumes für die Regeneration, Datenspeicherung mit Abrufmöglichkeiten von Verbrauchsdaten.

Ausführung: Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester mit Wasserverteilung aus Kunststoff, Zentralsteuerventil mit Schaltkasten für automatische Regeneration, Kontaktwassermesser zur Ermittlung des Regenerationszeitpunktes, Filterfüllung aus hochwertigem monospherem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität, Salzlöse- und Vorratsbehälter aus schlagfestem Kunststoff, Zwischenboden, Soleventil und Saugleitung.

Technische Daten:

Durchflussleistung max.	4	m³/h

Rohranschluss (IG)	1	Zoll

Daten bei Vollbesalzung:

- Kapazität	200	°dH x m³

- Salzverbrauch je Regeneration	11	kg

Daten bei Sparbesalzung:

- Kapazität	150	°dH x m³

- Salzverbrauch je Regeneration	6	kg

Druckverlust bei Normalleistung	1,2	bar

Betriebsdruck min./max.	3/6	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Salzlösebehälter Inhalt	200	Liter

Platzbedarf

- Länge	1350	mm

- Tiefe	1000	mm

- Höhe	1135	mm

Modell	JM 4 WZ-E

Bestellnummer	8390061