JUDO Mischbett-Patronenentsalzer

zur Entsalzung von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser. Arbeitend nach dem Prinzip des Ionenaustausches. Nach Erschöpfung der Kapazität wird die Patrone zur zuständigen Regenerierstation geschickt.

Ausführung: Druckfeste Entsalzungspatrone aus Edelstahl mit Hochleistungs-Mischbett-Ionenaustauscherharz gefüllt, mit allen erforderlichen Anschlüssen, Zulauf- und Ablaufschlauch, inklusive elektrischem Leitfähigkeitsanzeiger mit Messzelle.

Technische Daten:

Kapazität *	20	°dH x m³

Durchflussleistung max. **	300	l/h

Druckverlust	1,8	bar

Anschluss Rohwasser	¾	Zoll

Anschluss Reinwasser	¾	Zoll

Betriebsdruck max.	10	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Durchmesser	237	mm

Gesamthöhe	670	mm

Gewicht	17	kg

Modell	JP 17

Bestellnummer	8440009

*  Kapazität bis 20 µS/cm, bezogen auf Anionenhärte

** Vordruck > 4 bar