JUDO Ersatzpatrone für Mischbett-Patronenentsalzer JEP 100

zur Überbrückung der Zeitspanne für die externe Regeneration.

Technische Daten:

Kapazität *	130	°dH x m³

Durchflussleistung max. **	2500	l/h

Abmessungen:

- Durchmesser	363	mm

- Höhe	1270	mm

Modell	JEP 100

Bestellnummer	8440016

*  Kapazität bis 20 µS/cm, bezogen auf Anionenhärte

** Vordruck > 4 bar