JUDO Ultrafiltrationsanlage PURE@ENTRY 1800

zur Entkeimung und Trübungsreduzierung von Trink und Brauchwässern, auch wirksam bei chlor- und UV-resistenten Keimen wie z.B. Clostridien.

Ausführung: Betriebsbereit vorgefertigte Einheit, intern hydraulisch verrohrt und elektrisch verdrahtet, Edelstahlrahmengestell zur Aufnahme folgender Baugruppen: 1 Satz Ultrafiltrationsmembranen in PVC-Druckrohren, vorgesteuerte Membranventile (Druckluft erforderlich), 2/2-Wege-Magnetventile als Vorsteuerventile, mit elektrischem Schaltkasten zur vollautomatischen Zeitsteuerung (Differenzdrucksteuerung optional) über SPS für Betrieb, Rückspülung und chemische Reinigung (durch Werkskundendienst), incl. aller erforderlichen Sicherungen und Schalter.

Technische Daten:

Kurzfristiger Spitzendurchfluss ca.	2,6	m³/h

Dauerdurchfluss ca.	1,8	m³/h

Max. Betriebsdruck	5	bar

Min. Betriebsdruck	2	bar

Differenzdruck vor Spülung	0,8	bar

Max Betriebstemperatur	30	°C

Max Transmembrandruck	2,5	bar

Filtrationsschärfe	< 2	nm

Membran	PESM

Anzahl Module	4

Breite	750	mm

Tiefe	1000	mm

Höhe	1400	mm

Gewicht	80	kg

Spannung	230 V/50	Hz

Anschlussleistung	250	W

Modell	PURE@ENTRY 1800

Bestellnummer	8470046