JUDO Mobile Heizungsbefüllanlage

zur direkten Befüllung von Heizungsanlagen mit entsalztem Wasser. Als Kompletteinheit in robustem Rahmengestell auf arretierbaren Industrierollen montiert, bestehend aus:

JUDO-Umkehr-Osmose-Anlage

zur Wasserentsalzung von klarem, farblosem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser.

Ausführung: Betriebsbereit vorgefertigte Einheit, intern hydraulisch verrohrt und elektrisch verdrahtet, beschichteter Stahlrahmen zur Aufnahme folgender Baugruppen:

Feinfilter (Filterfeinheit 5 µm), automatisches Rohwasser- und Verwerfungsventil, geräuscharme Rotationspumpe, Manometer für Systemdruck sowie Pumpenbetriebsdruck, Polyamid-Wickelmodul, Durchflussanzeige für Permeat, Wasserzähler, Systemdruckschalter und Rückschlagventil in Permeatleitung, Überdruckschalter, Druckschalter Wassermangel, Leitfähigkeitsmesszelle, dreh- und feststellbaren Industrierollen, elektrische Steuerung incl. Leitfähigkeitsanzeige sowie Betriebs- und Störanzeige. Schlauchanschlusssatz inkl. Systemtrenner BA.

Technische Daten:

Reinwasser ca.	80 - 100	l/h *

Reinwasser	1,9 - 2,4	m³/Tag *

Rohwasser	300	l/h

bei Rohwassertemperatur	12	°C

Rohwassertemperatur max.	30	°C

Rohwasser-pH-Wert min./max.	6,5/9

Vordruck dynamisch min./max.	3/6	bar

Reinwassergegendruck norm.	1 - 2	bar

Reinwassergegendruck max.	8	bar

Salzrückhaltevermögen	> 98	%

Spannungsversorgung	230 +- 10 %	V

Frequenz	50 - 60	Hz

Motorleistung	0,25	kW

Abmessungen

Höhe	924	mm

Breite	356	mm

Tiefe	389	mm

Gewicht ca.	35	kg

Anschlüsse

Rohwasser	DN	20

Reinwasser	DN	20

Abwasser	DN	20

Modell	JMHB-RO mini

Bestellnummer	8470049

* in Abhängigkeit des Reinwassergegendrucks, bei Rohwasser TDS 500 ppm