JUDO Umkehr-Osmose-Anlage JOS 13 G

zur Wasserentsalzung von klarem, farblosem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser.

Ausführung: Betriebsbereit vorgefertigte Einheit, in offenem Rahmengestell, intern hydraulisch verrohrt und elektrisch verdrahtet, Kerzenfilter, automatisches Rohwasserventil, geräuscharme Rotationspumpe, Manometer, Niederdruck-Polyamid-Wickelmodule, Durchflussanzeige für Permeat, Leitfähigkeitsanzeige, automatische Konzentratverdrängung, automatische Überwachung aller wichtigen Betriebsdaten, wie z. B. Überdruck und Wassermangel, programmierbarer Zwangsanlauf bei Anlagenstillstand (z.B. nach 72 Stunden), potenzialfreie Sammelstörmeldung,

Technische Daten*:

Permeat

- “offline“	520	l/h

- “online“** bei 3 bar Lieferdruck	414	l/h

Permeat	12,48	m³/Tag

Konzentrat	190	l/h

Rohwasser	710	l/h

bei Rohwassertemperatur	12	°C

Rohwassertemperatur max.	30	°C

Ausbeute	75	%

Vordruck dynamisch min./max.	3/6	bar

Arbeitsdruck max.	10	bar

Salzrückhaltung	95-98	%

Anschluss Trinkwassernetz (enthärtet)	¾	Zoll

Anschluss Permeat	½	Zoll

Anschluss Konzentrat	½	Zoll

Spannungsversorgung	3 x 400/50	V/Hz

Schutzart Schaltkasten	65	IP

Motorleistung	1,1	kW

Abmessungen

- Höhe ca.	1.300	mm

- Breite ca.	600	mm

- Tiefe ca.	600	mm

Gewicht ca.	80	kg

Modell	JOS 13 G

Bestellnummer	8470051

* Leistungsdaten nach 3 Jahren, Gesamtsalzgehalt 500 mg/l, Rohwassertemperatur 12°C, Verblockungsindex <3

** nur mit Onlineerweiterung JROZ