JUDO Umkehr-Osmose-Anlage JOS 100 G

zur Wasserentsalzung von klarem, farblosem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser.

Ausführung: Betriebsbereit vorgefertigte Einheit, in offenem Rahmengestell, intern hydraulisch verrohrt und elektrisch verdrahtet, Kerzenfilter, automatisches Rohwasserventil, Hochdruck-Kreiselpumpe aus Edelstahl, Niederdruck-Polyamid-Wickelmodulen, Durchflussanzeige für Permeat, Konzentrat und Rezirkulat, Leitfähigkeitsanzeiger, automatische Konzentratverdrängung, automatische Überwachung aller wichtigen Betriebsdaten, wie z. B. Überdruck, Leitwert und Mindestdurchfluss, programmierbarer Zwangsanlauf bei Anlagenstillstand (z. B. nach 72 Stunden), potenzialfreie Störmeldung.

Technische Daten*:

Permeat bei freiem Auslauf	5	m³/h

Permeat	120	m³/Tag

Konzentrat	1,7	m³/h

Rohwasser	6,67	m³/h

bei Rohwassertemperatur	12	°C

Rohwassertemperatur max.	30	°C

Ausbeute	75	%

Vordruck dynamisch min./max.	3/6	bar

Arbeitsdruck max.	16	bar

Salzrückhaltung	> 98	%

Anschluss Trinkwassernetz (enthärtet)	40	DN

Anschluss Permeat	32	DN

Anschluss Konzentrat	25	DN

Spannungsversorgung	3 x 400/50	V/Hz

Motorleistung	5,5	kW

Schutzart	54	IP

Abmessungen

- Höhe ca.	1.650	mm

- Breite ca.	3.100	mm

- Tiefe ca.	800	mm

Gewicht ca.	265	kg

Modell	JOS 100 G

Bestellnummer	8471016

* Leistungsdaten nach 3 Jahren, Gesamtsalzgehalt 500 mg/l, Rohwassertemperatur 12°C, Verblockungsindex <3