JUDO JRSF Automatik-Rückspül-Schutzfilter

JRSF-ATP DN 150

nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628; für Wasser bis 75 °C, zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser.

Rückspülung mit filtriertem Wasser ohne Unterbrechung der Wasserversorgung.

Steuerungsart: Automatische Differenzdruck gesteuerte Rückspülung (über einstellbaren Schaltkontakt des Differenzdruckmanometers) mit Zeitvorrangschaltung über Wochenschaltuhren oder Intervall sowie manuell auslösbare Rückspülung.

Nenndurchfluss bei Δp 0,2 bar: 110 m3/h

Maschenweite: 0,1 mm

Bestell-Nr. 8503036/3