JUDOMAT-DX Enthärtungsanlage JM-DX 1500 E

als mengengesteuerte Einzelanlage. Wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt.

Steuerungsart mengenabhängig: Programmwerk mit Mengenvoreinstellung und automatischer Rückstellung. Löst nach Durchsatz der voreingestellten Wassermenge die Regeneration aus, die vollautomatisch über das Programmwerk abläuft. Sie kann auch von Hand ausgelöst werden. Durch optimierte Harz- und Regeneriertechnologie werden erhöhte Durchflussleistungen bei gleichzeitig gegenüber Standardtechnologie verkürzter Regenerationsdauer, reduziertem Salzverbrauch und verringerten Spülwassermengen, sowie raumsparende Bauweise erreicht.

Ausführung: Glasfaserverstärkter Filterbehälter mit Düsenstab und Unterdüse, Zentralsteuerventile aus Rotguss mit Oberdüse für automatische Regeneration, Steuergerät mit Möglichkeit der Programmierung einer Zwangsregeneration, Kontaktwasserzähler, Filterfüllung aus hochwertigem monospherem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität mit Kiesstützschicht, anschlussfertige Kunststoffverrohrung, Salzlöse- und Vorratsbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit Trägerboden, Soleventil.

Technische Daten:

Durchflussleistung max.	15	m³/h

Rohranschluss	50	DN

Gesamtkapazität	550	°dH x m³

Druckverlust bei max. Durchfluss	1,2	bar

Rohranschluss

- Enthärtungsanlage	50	DN

- Kontaktwasserzähler	1 ½	Zoll

Salzverbrauch je Regeneration	21	kg

Fließdruck min.	3	bar

Betriebsdruck max.	8	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Netzanschluss	230V, 50	Hz

Inhalt Salzlösebehälter	500	Liter

- ausreichend für ca.	13 Regenerationen

Rückspülwasser	135	L/Min.

Platzbedarf

- Breite	2050	mm

- Tiefe	1250	mm

- Höhe	2300	mm

Modell	JM-DX 1500 E

Bestellnummer	8530054