JUDO Druckerhöhungsanlage JD 1 CE 3-4

frequenzgeregelt, zur Förderung von entsalztem Wasser.

Fördermenge: 1 – 4 m³/h

Einstellbare Förderhöhen bei Fördermenge:

1 m³/h  0,3 – 5,2 bar

2 m³/h  0,4 – 4,8 bar

3 m³/h  1,0 – 4,4 bar

4 m³/h  1,7 – 3,7 bar

Bestell-Nr. 8571006/3