JUDO Druckerhöhungsanlage JD 1 CE 5-4

frequenzgeregelt, zur Förderung von entsalztem Wasser.

Ausführung: Kompaktes, automatisch arbeitendes Aggregat mit normal saugender mehrstufiger horizontaler Kreiselpumpe aus Edelstahl, Motor mit integriertem Frequenzumrichter für konstanten Arbeitsdruck im gewählten Lieferbereich, elektronischer Sanftanlauf, Anzeige des Solldruck auf LED-Display, Membrandruckbehälter (PN10), Manometer, incl. Rückflussverhinderer, Trockenlaufschutz, thermischem Motorschutz, Betriebs- und Störanzeige. Alle eingesetzten Werkstoffe sind für entsalztes Wasser geeignet. Für die Einstellung der Druckerhöhungsanlage ist ein Smartphone mit optional erhältlichem Dongle erforderlich.

Technische Daten:

Fördermenge	2 – 6	m³/h

Einstellbare Förderhöhen bei Fördermenge:

2 m³/h 	0,3 – 5,4	bar

3 m³/h	0,6 – 5,2	bar

4 m³/h	1,0 – 5,1	bar

5 m³/h	1,6 – 4,8	bar

6 m³/h	2,2 – 4,3	bar

Elektroanschluss	3 x 400 V/50 Hz

Motorleistung	1,5	kW

Nennstrom max.	3,3	A

Drehzahl	geregelt

Anschluss (Saug-/Druckstutzen)	1 ¼ / 1	Zoll

Länge	345	mm

Breite	221	mm

Höhe	650	mm

Modell	JD 1 CE 5-4

Bestellnummer	8571007