JUDO LF-Tester

für die Westentasche, handlich und einfach zu bedienen. Ideal für Leitfähigkeits-Messung in Trink- und Reinwasser. Leicht ablesbare "digitale Anzeige".

Technische Daten:

Messbereich	0 - 99,9	µS/cm

Genauigkeit vom Mess-

bereichsendwert	+/- 0,2	%

Temperatur	0 - 50	°C

Abmessungen	175 x 41 x 23 mm

Batterietyp (4 Stück erforderlich)	357	A

Batterielebensdauer ca.	150	Betriebs-Std.

Merkmal Aut.Temp.kompensation	+10 - 40	°C

Modell	JPLF 100

Bestellnummer	8690003