JUDO Permeatsammelbehälter

mit Steuereinheit zur Zwischenspeicherung.

Ausführung: Druckloser Kunststoffbehälter mit außenliegender Niveausteuerung, zwei Füllstandsschaltern min./max. zur Steuerung der JUDO Umkehr-Osmose-Anlage, zwei Füllstandsschalter als Trockenlaufschutz für die Druckerhöhungsanlage, Überlauf, Be- und Entlüftung (Luftfilter optional); Werkstoff PE, schwarz.

Technische Daten:

Inhalt	2	m³

Abmessungen:

- Länge	2035	mm

- Breite	720	mm

- Höhe	1715	mm

Modell	JRB 2000

Bestellnummer	8714562