JUDO Sicherungsblock JSB

zum Einbau zwischen QUICKSET-E (Einbau-Drehflansch) und Rückspül-Schutzfilter ¾" - 1 ¼" nach DIN EN 1567.

Ausführung: Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff PN 10, mit eingebauter Druckminderkartusche mit Einstellgriff und Feststellschraube, Rückflussverhinderer, Vordruckmanometer 0 - 16 bar, Nachdruckmanometer 0 - 10 bar sowie Schrauben und Dichtungen.

Technische Daten:

Nenndurchfluss max.	5,8	m³/h

Einstellbereich	1,5 - 6,0	bar

Einbautiefe	62	mm

Einbaulänge Quickset-E 1" / 1 ¼"	90 / 110	mm

Modell	JSB ¾’’ - 1 ¼’’

Bestellnummer	8735260